## Slide 1: Image Processing 실습 7.
2019. 04. 28
김 혁 진
gurwls9628@naver.com

## Slide 2: 실습 소개
  과목 홈페이지
    충남대학교 사이버 캠퍼스 ( http://e-learn.cnu.ac.kr )
  TA 연락처
    김혁진
    공대 5호관 627호 정보보호연구실
    gurwls9628@naver.com
      [IP] 를 메일 제목에 붙여주세요
      과제 질문은 메일로만 해주세요

## Slide 3: 개요
  6주차 과제 리뷰
    Threshold
  실습 & 과제
    Canny Edge Detection

## Slide 4: 6주차 과제 리뷰
  Threshold
    입력 받은 이미지의 경계를 찾음
    분산을 이용해 threshold 지점을 찾아냄
6주차 과제

## Slide 5: 6주차 과제 리뷰
  Threshold
    Within Class variance 와 Between Class variance를 각각 구함
6주차 과제

## Slide 6: 6주차 과제 리뷰
  Threshold
    0부터 254까지 반복
    Variance를 각각 구함
    위의 조건을 만족하는 k를 찾음
6주차 과제

## Slide 7: Canny edge detection
  Canny Edge Detection
    이미지의 Edge 부분을 검출하는 방법으로 기존의 Edge 검출 방법보다 성능이 좋다
    낮은 에러율: 찾은 Edge는 모두 진짜 edge여야 함
    Edge의 정확한 위치를 계산해야 함
    단일 Edge 응답: 한 edge에 대해 한 점의 픽셀만을 반환해야 함
실습

## Slide 8: Canny edge detection
  Filtering
    Low-pass filter 를 취한 후 High-pass filter를 적용
    Low-pass filter로는 Gaussian Filter를 사용
    High-pass filter로는 Sobel Filter를 사용
실습

## Slide 9: Canny edge detection
  Filtering
    Gaussian Filter로 noise 제거
    이미지에 noise가 있을 경우 미분 값이 noise가 크게 생김
실습

## Slide 10: Canny edge detection
  Filtering
    Sobel Filter를 통해 Gradient 계산
    X축, Y축에 대해 Gradient를 구할 수 있음
실습

## Slide 11: Canny edge detection
  Magnitude, Angle Calculation
    X, Y 축의 Gradient를 통해 Magnitude, Angle을 계산할 수 있음
    Angle 은 경사를 갖고 있는 각도
실습

## Slide 12: Canny edge detection
  Non-maximum suppression
    진짜 Edge가 아님에도 검출된 Non-Maximum을 제거해야 함
    이 전에 구한 Angle을 이용해서 max가 아닐 경우 제거해야 함
    이때 linear Interpolation을 이용해 해당 위치의 값과 비교
    반대방향의 값과도 비교
    모든 값과 비교하지 않음
실습

## Slide 13: Canny edge detection
  Double Thresholding
    Low Threshold, high Threshold를 통해 값을 계산
실습

## Slide 14: Canny edge detection
  Double Thresholding
    Low Threshold 보다 작은 경우 Edge가 아님
    High threshold 보다 큰 경우 Edge
    중간의 경우 Edge와 연결되어 있으면 Edge 아니면 제거됨
실습

## Slide 15: 과제
  보고서
    이러닝에 올라온 보고서 양식을 보고 작성
    파일 이름:
      [IP]20xxxxxxx_이름_7주차_과제.pdf
과제

## Slide 16: 과제
  제출 기한
    5월 13일 17시 59분까지
  추가 기한
    5월 20일 17시 59분까지
과제

## Slide 17: 과제 요약
  edge 내장 함수를 사용하지 않고 canny edge detection 함수를 구현
    이러닝에 올라온 my_canny_edge.m파일의 함수를 채운 후 제출
  제출 파일
    my_canny_edge.m 파일
    .pdf 보고서 파일
    위의 파일을 압축해서 [IP]20xxxxxxx_이름_7주차_과제.zip로 제출
과제